SETOMAA VALLAVALITSUS

Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine

HANKEDOKUMENT

Setomaa Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihthankele Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine.

Setomaal, Värskas, asub Värska Talumuuseum (varem Seto Talumuuseum), mille kompleks koosneb mitmetest erinevatest hoonetest. Üks muuseumi hoonetest on laut ja heinaküün, mis on kaetud pillirooga. Tänaseks on katus amortiseerunud, katus on sammaldunud ning erinevatest kohtadest laseb vihma läbi.

Käesoleva hanke eesmärk on Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine. Uus katus peab olema täielikult vana katuse prototüüp.

Objekt: Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine

Aadress: Pikk tn 56, Värska, Setomaa vald, 64001 Võru maakond

Katastritunnus: 93401:005:0204.

Hankija: Setomaa Vallavalitsus, registrikood 75025041.

Aadress: Võru Maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Pikk tn 12.

Hankelepingu rahastamisallikad: Setomaa valla eelarve, Maaeluministeeriumi kaudu rahastatav Setomaa arenguprogramm.

Hankelepingu eeldatav maksumus: 12 500 eurot ilma käibemaksuta.

- HANKELEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG:

Hankelepingu täitmise eeldatav aeg on 6 kuud alates hankelepingu sõlmimisest.

- PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED:

  - Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.

  - Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike maksude osas.

- PAKKUMISE STRUKTUUR JA ESITAMISE TÄHTAEG, VORMISTAMINE

  - Pakkumus koostada järgmise struktuuri järgi:

    - Pakkuja kinnitused vastavalt Vorm 1;

    - Pakkumine esitada e-posti teel aadressil: vald@setomaa.ee või saata postiga aadressile Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru Maakond 64001.

    - Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.06.2019 kell 16.00.

- PAKKUMISE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

Pakkumine peab olema jõus 6 kuud arvates pakkumise esitamise tähtpäevast.

- TEHNILISED TINGIMUSED

Lähteülesanne on toodud HD Lisa 1.

- HANKIJA KONTAKTANDMED

Setomaa Vallavalitsuse arendusspetsialist Ulvi Oper, tel 57869861, e-mail  ulvi.oper@setomaa.ee.

- PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

  - Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust hankedokumendi punktis 2 toodud tingimustele.

  - Hankija jätab pakkuja kvalifitseerimata, kui:

    - pakkujal esinevad maksevõlad kohalike või riiklike maksude osas;

    - pakkujal puudub registreering äriregistris;

  - Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises pakkumismenetluses.

  - Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumiselt, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsitud dokumente.

- PAKKUMISTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE

  - Hankija kontrollib esitatud pakkumiste vastavust hankedokumendis esitatud tingimustele.

  - Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumendis esitatud tingimustega.

  - Hankija võib pakkumise tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedokumendis esitatud tingimustest.

  - Hankija lükkab pakkumise tagasi, kui pakkumine ei vasta hankedokumendis esitatud tingimustele.

- KÕIKIDE PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE

  - Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.

  - Kõik pakkumised lükatakse tagasi, kui:

    - Ükski pakkumine ei ole tunnistatud vastavaks;

    - Kõik pakkumiste maksumused on hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad,   et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.

9.3	Teade kõikide pakkumiste tagasilükkamise kohta edastatakse kohe kõigile pakkujatele, kes hankes osalevad.

- PAKKUMISTE  HINDAMINE

10.1   Hankija hindab kõiki pakkumisi, mida ei ole tagasi lükatud.

10.2   Hankija hindab pakkumusi remonditööde maksumuse (ilma käibemaksuta) alusel.

10.2.1 	Edukaks tunnistatakse pakkumine, milles pakkumuse maksumus (ilma käibemaksuta) on madalaim.

10.2.2  Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki kvalifitseeritud Pakkujaid pärast tulemuste kinnitamist kolme päeva jooksul.

Vorm 1   PAKKUJA KINNITUSED

Hankija: Setomaa Vallavalitsus, registrikood 75025041

Hanke nimetus: „Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine”

- Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ja nende lisadega, ning meile on võimaldatud tutvuda objektiga ja me oleme hinnanud hankelepingu täitmisega seonduda võivaid kõikvõimalikke riske.

- Kinnitame, et oleme tutvunud kõikide tingimustega ning nõustume täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega.

- Kinnitame, et

.......................................................................................................................................

/pakkuja nimetus, registrikood/

on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, ta ei ole pankrotis, tema  äritegevust  ei ole peatatud ning ei ole algatatud sundlikvideerimist ega kohtumenetlust ja omab kõiki võimalusi nimetatud projekti teostamiseks.

- Kinnitame, et  meid või meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud  kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või   riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja meil puuduvad karistusandmed, mis ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, samuti puuduvad meil kehtivad karistused meie elu- või asukohariigi õigusaktide kohaselt;

- Kinnitame, et meil ei ole õigusaktidest tulenevate riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga ning maksuvõla tasumine ei ole ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast.

- Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hanke teostamiseks.

- Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse kvalifitseerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni.

- Käesolev pakkumus on jõus 6 kuud alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

Pakkuja nimi: ___________

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:

Nimi:  _________________________

Allkiri: ______________________

Kuupäev: ____________________

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

1. Hanke eesmärk

Setomaal, Värskas, asub Värska Talumuuseum (varem Seto Talumuuseum), mille kompleks koosneb mitmetest erinevatest hoonetest. Üks muuseumi hoonetest on laut ja heinaküün, mis on kaetud pillirooga. Tänaseks on katus amortiseerunud, pilliroog on sammaldunud ning erinevatest kohtadest tilgub vihma läbi. Katuse olemasoleva roovituse materjali seisukord selgub pealiskatte lammutamise hetkel. Kui olemasolev roovituse materjal on kasutuskõlblik, siis vahetada välja ainult lagunenud osa.

Käesoleva hanke eesmärk on Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine. Uus katus peab olema täielikult vana katuse prototüüp.

Lisainfo

Hoonete (lauda ja heinaküüni) katused on omavahel ühendatud – seega tuleb jälgida, et ühenduskoht saab korralikult vettpidav. Rookatus ristub laastukatusega, millelt jookseb vihmavesi rookatusele. Koostöös muuseumi töötajatega tuleb leida lahendus, taluarhitektuuri omapära arvestades, et vihmavesi ei voolaks rookatusele. Tagades nii rookatuse pikem eluiga. Talumuuseum ei ole muinsuskaitse all ning hoonele ei kehti eritingimusi. Katuse mõõdud 16,3m x 6 m + katuse ots 3,5m x 3,5m x 5m.

Materjali vajadus:

1.	Roovid – 120 jm (roovituse samm 350 mm)

2.	Kinnitusvahendid – 1 komplekt (tööde teostaja peab ise vajalikuks, naelad, traat jne)

3.	Korralatid – 425 jm

4.	Katuseharja pikkus (laast) – 16,3 jm

Tööde teostamine:

1.	Vana katusekatte eemaldamine ja materjalide utiliseerimine (roovid, pilliroog, korralatid, laastust katusehari) – 215 m2 (vana katuse eemaldamine ja transportimine 500 m kaugusele Värska laululava platsil asuvale lõkkekohale)

2.	Uue katuse paigaldamine (pillirooga katmine) + katuse ots – 215 m2

3.	Katuseharja paigaldamine (laast) – 16,3 jm

4.	Roovituse vahetamine – 215 m2

5.	Materjalide transport – komplekt

*Arvutatud mahud on soovitatav hinnapakkujal üle kontrollida. Hinnapakkuja arvestab ise katusematerjali ülekulu mahu.

Hankelepingu täitmise eeldatav aeg on 6 kuud alates hankelepingu sõlmimisest.

Enne pakkumuse esitamist soovitame tutvuda objektiga ja vajadusel täpsustada koos töövõtja esindajaga olemasolevad mahud.

Objekti näitamist teostab Setomaa Vallavalitsuse arendusspetsialist Ulvi Oper, tel: 5786 9861, e-post: ulvi.oper@setomaa.ee

Lauda ja heinaküüni katuse olemasolev olukord

Lauda ja heinaküüni katus ühendus varjualusega

Katuse roovitus

Lisa 2 Töövõtulepingu projekt

1. Lepingu pooled

Tellija: Setomaa Vallavalitsus, aadressiga Pikk 12, 64001 Värska, reg. nr. 75025041,

vallavanema …………………. isikus ja  Töövõtja……………………………………juhatuse liikme ………. isikus sõlmisid omavahel alljärgneva lepingu:

2. Lepingu dokumendid

2.1 Lepingu dokumendid koosnevad lepingust, lepingu lisadest ning muudest muudatustest, milles lepitakse vajadusel kokku pärast Lepingule allakirjutamist.

2.2 Lisa 1 Lihthanke „Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine“ hankedokumendid koos lisadega.

2.3 Lisa 2 Töövõtja Pakkumus

3. Tööd

3.1 Tellija teeb Töövõtjale ülesandeks ja viimane võtab endale kohustuseks teostada töö “Värska Talumuuseumi lauda ja heinaküüni rookatuse rekonstrueerimine“ (edaspidi objekt).

3.2 Töövõtja juhindub Töö teostamisel Eesti Vabariigis kehtivatest seadusaktidest, lepingust ja lepingu lisadest.

4. Töövõtulepingu tähtaeg

4.1 Töövõtjal on õigus alustada töö teostamist kohe pärast Töövõtulepingu allkirjastamist.

4.2 Kõikide tööde lõpetamise tähtaeg on 25. november 2019.

5. Töövõtu hind

5.1 Töö teostamise eest tasub Tellija Töövõtjale ……………………………………….., millele lisandub käibemaks 20% summas ………………………

5.2 Maksmise aluseks on Tellija esindaja poolt viseeritud tegelikult tehtud tööde üleandmisevastuvõtmise akti põhjal koostatud arve.

5.3 Maksete tähtaegadest mittekinnipidamisel on Töövõtjal õigus nõuda viivist tähtaegselt tasumata summalt 0,15 % päevas iga viivitatud päeva eest, esitades viivisarve.

5.4 Makse tähtaeg on 14 päeva alates arve esitamise päevast.

5.5 Kui Töövõtja ei ole kinni pidanud tööde teostamise lõpptähtaegadest, on tellijal õigus rakendada Töövõtja suhtes leppetrahvi 1% töövõtu hinnast iga viivitatud päeva eest.

6. Lisa- ja muudatustööd

6.1 Tööde käigus ettetulevate lisa- ja muudatustööde teostamisel kasutatakse pakkumuses esitatud ühikhindu. Juhul, kui lisatöödeks vajaminevaid ühikhindu ei ole pakkumuses, lepitakse enne muudatustöö algust kokku kindel hind. Juhul, kui lisatööde maht ületab lepingus kokkulepitud summat, vormistatakse vastav kokkulepe Töövõtulepingu lisana.

7. Garantiiaeg

7.1 Töövõtja poolt teostatud töö garantiiaeg algab tööde lõplikust vastuvõtmisest Tellija poolt tööde üleandmise - vastuvõtmise akti alusel ning kestab kaks aastat.

7.2 Töövõtja korraldab garantiiajal ilmsiks tulnud vigade ja puuduste, s.o teostatud tööde mittevastavuse Töövõtulepingule, kõrvaldamise omal kulul mõistliku aja jooksul pärast nendest teada saamist või Tellijaga kokkulepitud tähtaja jooksul. Garantii alusel teostatud tööde kohta koostab Töövõtja akti, kus on üksikasjalikult kirjeldatud teostatud tööd. Tellija on kohustatud garantii alusel teostatud tööd mõistliku aja jooksul arvates tööde üleandmise - vastuvõtmise akti projekti saamisest üle vaatama. Tööde vastuvõtmiseks kohustub Tellija akti allkirjastama või sellest motiveeritult keelduma. Puudus loetakse kõrvaldatuks nimetatud akti aktsepteerimisest Tellija poolt. Puuduste kõrvaldamisel tehtud töödele kehtib kahe aastane garantii.

7.3 Kui Töövõtja rikub garantiikohustust, on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandalt isikult. Töövõtja on igakordse garantiikohustuse rikkumise korral kohustatud tasuma Tellijale leppetrahvi 3% Töövõtulepingu kogumaksumusest.

8. Tellija ja töövõtja esindajad

8.1 Tellija esindaja: Töövõtja esindajaks lepingu täitmisel ja Töö teostamisel on Setomaa valla arendusspetsialist Ulvi Oper, tel: 5786 9861, e-mail: ulvi.oper@setomaa.ee.

8.2 Töövõtja esindaja:……………………………………………………………………...

9. Lahkhelide lahendamine

9.1 Lahkarvamused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, kuuluvad lahkarvamused lahendamisele Tartu Maakohtus.

10. Konfidentsiaalsus

10.1 Käesolev leping ja selle täitmisega saadud teave ei kuulu ilma poolte kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele, v.a pädevad riigiorganid vastavalt kehtivatele seadustele ja juhtumid, kus Töövõtja kasutab Lepingut oma volituste tõendamiseks, kui vajadust seda lepingu täitmiseks teha võib asjaoludest tulenevalt eeldada.

10.2 Käesolev Töövõtuleping on koostatud kahes samaväärses eksemplaris, millest üks jääb

Tellijale ja teine Töövõtjale.

TELLIJA:                                                                                                   TÖÖVÕTJA:

………………………………                                                          ………………....……

# Text boxes

16,3 m

6 m

3,5 m

3,5 m

5 m